GoPro HD Motorsport HERO

SPECIFICITES TECHNIQUES

Optique

• Type de lentille : Focus fixe (2ft/.6m to infinity), verre

• Ouverture : f/2.8 haute performance par ambiance sombre

• Champ de Vision : Angle de 170 ° ultra large en 720p / 960p

• Champ de Vision : Grand Angle de 127 º en 1080p

Video

• Réglages de la résolution HD :

1080p : 1920x1080 pixels, 30 images par seconde, 12 Mbit/s vitesse de transfert

960p : 1280x960 pixels, 30 images par seconde avec 10 Mbit/s vitesse de transfert

720p : 1280x720 pixels, 30 images par seconde avec 7.5 Mbit/s vitesse de transfert, ou 60 images par seconde avec 15 Mbit/s vitesse de transfert

• Type de capteur : 1/2.5" HD CMOS, 2.2μm pixels

• Sensibilité : Super sensibilité par ambiance sombre (>1.4V/lux-sec)

• Format vidéo : H.264 compression, format fichier MP4(.mp4)

• Exposition automatique : Automatique avec réglage par centrage et ajustement des distances.

• Balance des blancs : Auto

Audio

• Microphone : Intégré, mono avec AGC (contrôle du gain automatique)

• Audio Format : 48 kHz, AAC audio compression

Photo

• Résolution : 5 Megapixels

• Modes de capture : Photo simple, photo toutes les 2, 5, ou 10 secs. ; rafale 3 photos; déclencheur automatique.

Stockage

• Mémoire : SD memory card, jusqu'à 32GB (SDHC). Capacité pour une carte SD de 16 GB :

080p 30 ips = 2 hrs 52 min

960p 30 ips = 3 hrs 27 min

720p 60 ips = 2 hrs 42 min

720p 30 ips = 4 hrs 9 min

Connexions :

• Connexion PC : USB 2.0 (data connexion et chargement de la pile)

• Sortie TV : HD NTSC & PAL (Câble complet inclus)

• Entré/Sortie Audio : Câble combo sortie audio de 2.5 mm, en accessoire micro en entrée avec option de câble de conversion.

• Micro stéréo sans fil/télécommande sans fil : à l’intérieur du boitier un recépteur permettant de brancher plusieurs accessoires sans fil/à distance.

Alimentation et pile :

• Type de pile : Rechargeable 1100 mAh Lithium-Ion

• Durée de vie : Approx. 2.25 hrs

• Chargement : via USB vers l'ordinateur ou chargeur en option

• Temps de charge : 80% de capacité après 1 heure de chargement avec un chargeur ;

ou 2 heures avec le port USB de l'ordinateur.

Boîtier étanche

• Profondeur : 60 mètres

• Construction : polycarbonate et acier inoxydable.

• Visserie : acier inoxydable

Informations supplémentaires :

• Compatibilité PC : Windows ME, 2000, XP, et Vista; Mac OS X 10.2 et suivants

• Dimensions (H x W x D): (42mm x 60mm x 30mm)

• Poids : 150g avec la pile, 179g avec le boîtier.

Accessoires optionnels :

• Micro mono externe (à câbler)

• Micro stéréo externe (sans fil)

• Télécommande (sans fil)

• 1 pile Rechargeable 1100 mAh Lithium-Ion

• Une ligne complète d'accessoires de fixation

Optional Expansion Bakpacs™

Un nouveau système de port innovant, le Hero Bus™, afin de brancher les extensions Bakpacs pour améliorer les fonctions de la caméra HD HERO :

• Ecran LCD Bakpack

• Batterie “Bakpack” endurante

• et plus d'accessoires disponibles très prochainement

GARANTIE

Les caméras embarquées GoPro sont garanties 2 ans contre tous défauts de fabrication.  GoPro USA est le leader incontesté dans le domaine des caméras vidéo embarquées autonomes.   N’hésitez pas à nous faire part des produits GoPro que vous souhaiteriez voir ajoutés à notre boutique E-Bay.

Merci de consulter nos conditions générales complètes sur www.garagepassion.com